INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE  ÎN  EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

IN CADRUL AQUILA PART PROD COM S.A.

PARTEA 1

- Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:

  - Numele sau denumirea comercială a operatorului

AQUILA PART PROD COM SA.

Adresa sediu social: Ploiesti, str. Malu Rosu nr.105A, cod postal :100490, judetul Prahova

Telefon: 0244 510 470, e-mail: main@aquila.ro

Cod unic de inregistrare: RO 6484554

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/2790/23.11.1994

  - Adresa completă a amplasamentului:

Adresa amplasamentului: Com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Bruxelles, nr. 10, Hala A, B, C, cod postal 107026, jud. Prahova

Telefon/fax: 0244/594793; 0244/585116, e-mail:stefan.grigore@aquila.ro.

Denumirea punctului de lucru : Depozit produse alimentare si nealimentare

Amplasamentul depozitului este situat in parcul industrial “Ploiesti West Park” pe teritoriul administrativ al comunei Aricestii-Rahtivani, in zona de sud-vest a satului Buda din imediata vecinatate a Municipiului Ploiesti.

Coordonatele amplasamentului:

latidudine nordica: 44gr96’11”

longitudine estica: 25gr89’70”.

Depozitul apartine Allianso Business Park S.R.L. acesta fiind inchiriat de AQUILA PART PROD COM SA.

- Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

AQUILA PART PROD COM SA. este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului judeţul Parahova, respectiv ISUJ  următoarele documente:

Notificarea revizuita pentru stabilirea incadrarii amplasamentului in prevederile Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase înregistrată la SRAPM Prahova cu nr.13124/31.08.2022, la GNM-Comisariatul Judetean Prahova cu nr. 3690/31.08.2022, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ‘‘Serban Cantacuzino‘‘ al Judetului Prahova cu nr. 1511229/31.08.2022;

Evaluarea pericolelor de accident major pentru produsele de curatenie din gama Domestos si Savo înregistrată la SRAPM Prahova cu nr.10227/27.05.2021, la GNM-Comisariatul Judetean Prahova cu nr. 2614/27.05.2021, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ‘‘Serban Cantacuzino‘‘ al Judetului Prahova cu nr. 4007940/27.05.2021;

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase Ed 2, Rev – aprilie 2023  înregistrata la APM Prahova cu nr. 7325/02.05.2023, la GNM-Comisariatul Judetean Prahova cu nr.1980/02..05.2023, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ‘‘Serban Cantacuzino‘‘ al Judetului Prahova cu nr. 3706413/03.05.2023;

Obiectivul este proprietatea firmei ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. si se incadreaza in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism. Constructiile realizate in incinta depozitului sunt proiectate si executate pe baza Autorizatiilor de Construire cu nr.41/11.06.2009, emise de Primaria Aricestii Rahtivani.

- Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

AQUILA PART PROD COM SA. este una din cele mai importante companii de transport, distributie si logistica din tara.

In cadrul punctului de lucru situat in comuna Aricestii Rahtivani, se desfasoara activitati de depozitare si manipulare produse alimentare si nealimentare.

- Codul CAEN principal: 4690- Comert cu ridicata nespecializat

- Alte coduri CAEN

- Depozitari - cod CAEN 5210;

- Manipulari - cod CAEN 5224;

- Activitati de ambalare - cod CAEN 8292.

- Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III: Depozitarea si distributia  angro si en detail – H521

Activitatea desfasurata in depozit consta in incarcarea/descarcarea camioanelor de marfa, depozitarea, pregatirea comenzilor si livrarea acestora catre clienti, dar si alte operatiuni cum ar fi etichetarile, împachetarile promotionale.

4.  Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, (denumirile generice sau categoria generală de pericol) a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Din multitudinea de produse pentru igiena si produse cosmetice depozitate, cele care intra in categoria substantelor periculoase nominalizate in anexa 1 a Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase sunt enumerate dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt | Denumirea produsului periculos | Fraze de pericol/Risc | Stare fizica | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pericole fizice |  |
| 1. | Produse de ingrijire corporala si dezinfectanti |  |  |  |
|  |  | H222 Aerosol extrem de inflamabil | Amestec de gaze sub presiune | Recipienti originali din aluminiu sub presiune, cutii de carton infoliate pe paleti dispusi pe rafturi metalice |
| Pericole pentru mediu |  |
| 2. | Parfum pentru un produs de consum |  | Lichid | Recipienti originali din plastic de 1000 l dispusi pe paleti de lemn |
| 2. | Parfum pentru un produs de consum | H 400 H 411 E1 Acvatic acut 1 Acvatic cronic 2 | Lichid | Recipienti originali din plastic de 1000 l dispusi pe paleti de lemn |
|  |  | H 410 E 1 Acvatic cronic 1 |  |  |
|  |  | H 411 E2 Categoria cronic 2 |  |  |

Nota: Caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, modul de depozitare si manipulare sunt descrise in Fisele cu date de securitate ale produselor.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

### Mijloace de alarmare

Obiectivul are un sistem de comunicații ce cuprinde:

- sirena electronica UTS600 cu interfete de comunicatie prin internet si telefonie mobila GSM cu accesorii incluse pentru montare, punere in functiune si integrare in sistemul national de alarmare a populatiei;

- comunicare-informare( interna si externa) prin telefonie mobila

- comunicare prin telefoane mobile, avertizare si instalatie autonoma de alarmare si detectare in caz de incendiu.

| Nr. crt. | Denumire | Localizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sirena de alarmare | Sirena electronica montata în exterior, este o sirena de alarmare seria SEAC de mare putere utilizata pentru alarmarea populaţiei în caz de dezastre, atacuri militare, catastrofe. |
| 2 | Telefoane mobile | În dotarea Directorului general, Director, membrii CSU și personal de paza |

Tabel: mijloace de comunicare in vederea alarmarii

Masuri de conduita in situatia producerii unui accident major:

•	Toate evenimentele enumerate vor fi comunicate imediat telefonic Directorului general al societății. Acesta, sau înlocuitorul legal, împreună cu alți factori de decizie se deplasează de urgență la punctul de lucru;

•	directorul va întruni Celula pentru Situații de Urgență la punctul de lucru al societății unde se manifestă urgența;

• va fi desemnat comandantul acțiunii (șeful CU de pe amplasament sau înlocuitorul legal);

•	se va menține permanent legătura telefonică între comandantul acțiunii și Celula pentru Situații de Urgență;

•	directorul general al societății va declara starea de urgență pe amplasament, în urma evaluării caracteristicilor evenimentului și consultării cu membrii Celulei pentru Situații de Urgență;

•	se va comunica declararea stării de urgență de către directorul societății (sau înlocuitorul acestuia) autorității județene pentru situații de urgență;

•	directorul societății va dispune introducerea semnalului de alarma corespunzător clasei de urgență.

Mesajele de înștiințare sunt transmise în conformitate cu schema de alarmare pe trei trepte de urgență. Treptele de urgență sunt stabilite în funcție de natura urgenței:

1.	alerta pe amplasament - nu se introduce semnal acustic

2.	urgență pe amplasament – se introduce semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE

3.	urgență generală – se introduce semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE

Celula de Urgență analizează situația existentă, condițiile meteorologice, determină parametrii și trasează pe hartă zonele de acțiune a norului toxic (dacă există așa ceva).

În cazul în care se considera ca norul toxic depaseste zona amplasamentului societății se vor transmite mesaje de înștiințare pe tot parcursul desfășurării evenimentului reînnoind informațiile despre evoluția accidentului și se vor emite avertismente pentru zonele amenințate.

Inștiințarea și alarmarea vecinătăților din zona de planificare la urgență se face cu sirena electronica.

Tipuri semnale transmise:

- semnale de alarmare predefinite:

• alarmă aeriană, se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.

• alarmă la dezastre, se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.

• prealarmă aeriană, se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. • încetarea alarmei, se compune dintr-un sunet continuu, cu durata de 120 secunde.

• 3 semnale de alarmare predefinite stabilite de beneficiar

- mesaje vocale înregistrare: 20 mesaje predefinite de 120 de secunde fiecare

- mesaje vocale în direct (maxim 120 secunde).

- Date despre imediata vecinătate a amplasamentului (arii protejate, căi rutiere, căi ferate,cursuri de apă, zone locuite, zone cu aglomerări de persoane, instituţii publice etc.)

Amplasamentul depozitului se afla in intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, in parcul Industrial Ploiesti, zona destinata exclusiv activitatilor industriale si de depozitare.

Vecinatatile amplasamentului si distantele pana la acestea sunt:

- la nord     - depozitul farmaceutic Alliance Healthcare Romania la cca.65 m;

  - depozitul de fructe si legume Delanoi Fruct Service la cca. 35 m;

- la sud	- depozitul de ambalaje reutilizabile Euro Pool Systems, adiacent;

  - teren liber de constructii, societatea Tessutica Romania la cca. 500m;

- la vest - fabrica de produse auto din plastic extrudat Coba Automotive la cca. 120 m;

- fabrica de echipamente de extractie Saipem Romania la cca.200 m;

- la est  - depozitul logistic British American Tabacco la cca. 75 m;

  - localitatea Buda la cca. 1 km.

Accesul in zona se face din DJ72 pe strada Bruxelles si din DJ 1011 pe strada Schelei si strada Londrei. Drumul judetean 72 se afla la cca. 3 km sud, iar DJ 1011 la cca.500 m nord de obiectiv.

In zona de amplasare a obiectivului nu exista arii protejate, cai ferate, cursuri de apa. Raul Prahova curge la cca. 6 km vest de obiectiv.

6.  Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

| Nr. crt. | Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente | Autorităţile participante | Tematica inspecției |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06-08.02.2023 | Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Prahova; Comisariatul Judeţean al Gărzii Prahova | Tematica inspecției stabilită de către autorități pentru ultimul control: -verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, privind: -PPAM; -stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior; -verificarea listei/chestionarului de control; - informarea publicului. |

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la :

- sediul societății AQUILA PART PROD COM SA. - Ploiesti, str. Malu Rosu nr.105A, cod postal : 100490, judetul Prahova, tel +40 244 594 793, e-mail: main@aquila.ro,

-  punct de lucru com. Aricestii-Rahtivani, str. Bruxelles, Nr.10, cod postal 107026 (permanent);

- accesarea site-ul firmei www.aquila.ro/obiectiv-seveso

Persoane de contact:

- Florin Stefan, Responsabil pentru managementul securității,Tel:0749 144 389,

e-mail: florin.stefan@aquila.ro

- Diana Raducanu, Responsabil Protecţia mediului,Tel:+40 731 202 231, 0746.010.629

e-mail: diana.raducanu@aquila.ro.

7.   Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la :

- Sediul central al AQUILA PART PROD COM SA. Str. Malu Rosu nr.105A, Ploiesti,  judetul Prahova :tel +40 244 594 793;

- Site-ul www.aquila.ro/obiectiv-seveso

- Sediul amplasamentului situat in Com. Aricestii-Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani, str. Bruxelles, nr. 10, jud. Prahova, prin consultarea la cerere, sub rezerva respectarii accesului legal la informatie si a confidentialitatii, a Inventarului substantelor periculoase, a Politicii de prevenire a accidentelor majore si a altor documente relevante.

Persoane de contact:

- Florin Stefan, Responsabil pentru managementul securității,Tel:0749 144 389,

e-mail: florin.stefan@aquila.ro

- Diana Raducanu, Responsabil Protecţia mediului,Tel:+40 731 202 231, 0746.010.629

e-mail: diana.raducanu@aquila.ro.

APM Prahova :  tel . 0244/544134, fax.0244/515811, email. Office@apmph.anpm

CJ-GNM Prahova :   tel/fax.0244/544495 e-mail cjprahova@gnm.ro

ISUJ Prahova:tel. 0244/595366; 0244/595367,fax. 0244/597000 e-mail  isu_ph@isuprahova.ro.

DIRECTOR GENERAL,

CATALIN VASILE

# Text boxes

Ed. 1/ Rev.8: 04.05.2023